V Y V A Ž O V A Č K A

NÁVOD K OBSLUZE

Sestavení přístroje:

- s vyjímkou měrky je přístroj dodáván ve smontovaném stavu . Měrku připevněte pomocí  šroubu do závitu.

Použití přístroje:

- vyvažovačku s upevněnou měrkou přišroubujte kolmo na zeď (nebo jinou svislou pracovní plochu) v místech předvrtaných otvorů. Při kontrole vyváženosti nože postupujte následovně - nasaďte nůž středovým otvorem na jehlan vyvažovačky tak, aby celým průměrem středového otvoru dosedl na jehlan a současně nůž upevněte pomocí pohyblivé části s magnetem. V případě že nůž není vyvážený, dojde k jeho rotaci kolem osy vyvažovačky vlevo nebo vpravo. V případě že je nůž vyvážený, nebude rotovat kolem osy, ale zůstane v nezměněné pozici. Připevněnou měrkou lze kontrolovat souměrnost nože od středu.

POZOR !!!!

Vyvažovačku je nutno upevnit na svislou plochu velmi důkladně tak, aby při jejím zatížení nožem nedošlo k vylomení přístroje ze zdi či jiné svislé pracovní plochy a pád přístroje s nožem nemohl způsobit poranění obsluhy!! Před zahájením práce se ujistěte o pevném uchycení vyvažovačky na svislou plochu !!!!!!!

__________________________________________________________________________________

VYVAŽOVAČKA

NÁVOD NA OBSLUHU

Zostavenie prístroja:

- S výnimkou mierky je prístroj dodavaný v zmontovanom stave. Mierku pripevnite pomocou skrutky do závitu.

Použitie prístroja:

- vyvažovačku s upevnenou mierkou prisktrutkujte kolmo na stenu (alebo inú zvislú plochu) v miestach predvŕtaných otvorov. Pri kontrole vyváženosti noža postupujte následne- nasaďte nôž stredovým otvorom na ihlan vyvažovačky tak, aby celým priemerom stredového otvoru dosadol na ihlan a súčasne nôž upevnite pomocou pohyblivej časti s magnetom. V prípade, že nôž nie je vyvažený, dôjde k jeho rotácii okolo osi vyvažovačky vľavo alebo vpravo. V prípade, že je nôž vyvažený, nebude rotovať okolo osi, ale zostane v nezmenené pozícii. Pripevnenou mierkou je možné kontrolovať súmernosť noža od stredu.

POZOR!!!!!

Vyvažovačku je nutné upevniť na zvislú plochu veľmi dôkladne tak, aby pri jej zaťažení nožom nedošlo k vylomeniu prístroja zo steny či inej zvislej pracovnej plochy a pád prístroja s nožom nemohol spôsobiť poranenie obsluhy!!! Pred zahajením práce sa uistite o pevnom uchytení vyvažovačky na zvislej ploche!!!!